## Slide 1: Лекции по дисциплине «Диагностика при ремонте автомобильного транспорта»

## Slide 2
Диагностированием называется технологический процесс определения технического состояния автомобиля (агрегата, механизма) без его разборки, на основании которого определяется необходимость в ремонте или техническом обслуживании (профилактике).

## Slide 3
Диагностирование осуществляется по внешним (косвенным) признакам (люфтам, вибрациям, нагревам и т.д.), несущим информацию о техническом состоянии механизма.
В зависимости от задачи диагностирования и сложности объекта различают общий и локальный диагноз.

## Slide 4
Общий диагноз однозначно решает вопрос о соответствии или несоответствии объекта общим техническим требованиям, а при локальном диагностировании выявляют конкретные неисправности объекта и их причины

## Slide 5
При общем диагностировании используется один диагностический параметр, при локальном – несколько.

## Slide 6: Методы диагностирования кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов
Диагностирование кривошипно-шатунного (КШМ) и газораспределительного (ГРМ) механизмов является весьма ответственной и сложной операцией.

## Slide 7
Исследования показывают, что на эти механизмы приходится около 30% отказов двигателя, а на устранение отказов – около половины объема работ по ТО и ремонту.

## Slide 8
Методы диагностирования механизмов двигателя базируются на измерении характерных диагностических параметров, сопутствующих его работе и функционально связанных со структурными параметрами его основных элементов.

## Slide 9: Диагностирование по герметически надпоршневого пространства
Данный метод заключается в обнаружении и количественной оценке утечек газов из рабочих объемов агрегатов автомобиля.
В частности, герметичность надпоршневого пространства оценивается по максимальному давлению газов в цилиндрах в конце такта сжатия.

## Slide 10
Компрессия двигателя резко увеличивается при увеличении его температуры до +70˚С и скорости вращения коленчатого вала до 250 об/мин, поэтому замеры производятся на прогретом двигателе при проворачивании коленчатого вала стартером.

## Slide 11
Давление в стартерном режиме в конце сжатия для карбюраторных двигателей составляет не менее 4,5…8,0 кг/см2 , а для дизелей – 20…30 кг/см2 .
Резкое снижение компрессии на 30-40 % указывает на поломку колец или их залегание в поршневых канавках, неплотную посадку клапанов, повреждение прокладки головки цилиндров и др.

## Slide 12
Компрессию измеряют при помощи компрессометра (манометра) или компрессографа, соединяя его с цилиндром двигателя через отверстие для свечи зажигания или форсунки.
Внешний вид компрессометров пред- ставлен на рис.

## Slide 14
Компрессометры: а) с манометром; б) с самописцем; 1 – наконечник; 2 – трубка; 3 – манометр; 4 – рукоятка; 5 – карта с записью данных по цилиндрам; 6 – цилиндр с поршневым приводом самописца

## Slide 15: Диагностирование по угару масла
Угар масла определяется по его доливам в процессе эксплуатации.
Угар зависит от степени износа колец, поршня или цилиндра, а также от герметичности клапанов.

## Slide 16
Допустимая норма угара масла – не более 4% от расхода топлива.
Повышенный угар сопровождается заметным дымлением на выпуске.
Недостатком этого метода является трудность учета величины угара масла в эксплуатации, зависимость расхода масла не только от износа поршневых колец, но и от износа направляющих втулок клапанов и утечек.

## Slide 17: Диагностирование по прорыву газов в картер
Прорыв газов в картер зависит от степени износа деталей цилиндро- поршневой группы двигателя.
Количество газов, прорывающихся в картер, мало зависит от оборотов коленчатого вала, но существенно меняется с изменением нагрузки на двигатель.

## Slide 18
Прорыв газов для нового двигателя достигает 15…20 л/мин, изношенного – 80…130 л/мин.
Объем прорывающихся газов измеряется газовым счетчиком или реометром

## Slide 20
Схема замера количества газов, прорывающихся в картер двигателя, при помощи реометра: 1 – диафрагма; 2 – U-образный жидкост- ный манометр; 3 – камера диафрагмы; 4 – рукоятка перевода диафрагмы

## Slide 21
Реометр присоединяют к маслозаливной горловине, а картер герметизируют (закрывают вентиляционную трубку и отверстие для масляного щупа).
При движении газа в направлении, указанном на рис. 3 стрелками, при помощи диафрагмы 1 создается перепад давления, под действием которого перемещается столбик воды в манометре 2.

## Slide 22
По высоте уровня воды судят о количестве газов, прорвавшихся в картер.
Наличие в диафрагме отверстий различного диаметра позволяет производить замеры в широком диапазоне.

## Slide 23
Для оценки прорыва газов автомобиль устанавливается на стенд тяговых качеств.
К колесам автомобиля подводится нагрузка, соответствующая максимальному крутящему моменту.

## Slide 24: Диагностирование по разряжению во впускном тракте
Разряжение во впускном тракте и его стабильность зависят от скоростного напора воздуха и потерь напора, обусловленных компрессией, со- противлением воздушного фильтра, неплотностью прилегания клапанов к седлам, неравномерностью рабочих процессов

## Slide 25
Величина и стабильность разряжения во внутреннем трубопроводе двигателя могут характеризовать его техническое состояние и рабочие процессы.

## Slide 26
Разряжение измеряют при помощи вакуумметра, присоединяемого к впускному трубопроводу.
Перед проверкой состояния механизмов двигателя предварительно устраняют неисправности систем питания и зажига- ния.

## Slide 27
Ориентировочные нормативы разряжения при исправном двигателе имеют величину 380 - 430 мм. рт. ст. при проворачивании коленчатого вала стартером и 480 - 560 мм. рт. ст. в режиме холостого хода.

## Slide 28
Меньшие значения разрежения позволяют судить о повышенной степени износа элементов, нарушении регулировки

## Slide 29
При данном виде диагностирования важную роль играет не только средняя величина разрежения, но и характер перемещения стрелки манометра при изменении числа оборотов коленчатого вала (плавное повышение, понижение, скачкообразные изменения), позволяющий судить о конкретных неисправностях.

## Slide 30: Диагностирование по утечкам сжатого воздуха
Утечки сжатого воздуха из цилиндра в положении, когда его клапаны закрыты, характеризуют износ колец, потерю ими упругости, закоксовывание или поломку, износ цилиндра, износ стенок поршневых канавок, потерю герметичности клапанов и прокладки головки блока цилиндров.

## Slide 31
Состояние двигателя проверяют при помощи прибора К-69, схема устройства и подключения которого представлена на рис

## Slide 33
Схема устройства и подключения прибора К-69 для проверки состояния цилиндро-поршневой группы: 1 – измерительный манометр; 2 и 4 – калиброванные отверстия; 3 – воздушная камера; 5 – регулировочная игла; 6 – предохранительный клапан; 7 – редуктор давления; 8 – коллектор; 9 – вентиль измерения утечек; 10 – впускной штуцер; 11 – вентиль прослушивания утечек; 12 – обратный клапан; 13 – испытательный наконечник

## Slide 34
При диагностировании поочередно впускают воздух в цилиндры через отверстия для свечей зажигания или форсунок в положении, когда клапаны закрыты (при неработающем двигателе), и измеряют утечки воздуха по показаниям манометра прибора.

## Slide 35
Шкала манометра проградуирована в процентах и размечена на зоны: хорошее состояние двигателя, удовлетворительное и требующее ремонта.

## Slide 36
Утечки воздуха через клапаны двигателей, указывающие на их неисправности, обнаруживают прослушиванием при помощи фонендоскопа или визуально по колебаниям пушинок в индикаторе, устанавливаемых в свечных отверстиях, соседних с проверяемым цилиндром.

## Slide 37
Утечки определяют по пузырькам воздуха, появляющимся в горловине радиатора или в плоскости разъема.

## Slide 38: Диагностирование по шумам и вибрациям
Техническое состояние КШМ и ГРМ можно оценить по шумам и стукам при помощи простейших устройств, а также по анализу акустических cигналов с применением специальной виброакустической аппара- туры.

## Slide 39
Простейшая проверка шумов и стуков двигателя осуществляется при помощи стетоскопов . При их помощи можно определить увеличение зазоров в ша- тунных и коренных подшипниках коленчатого вала, между поршнем и цилиндром, клапанами и толкателями, клапанами и втулками, в подшипниках распределительного вала.

## Slide 40
Стуки коренных подшипников появляются при зазорах 0,1 - 0,2 мм и прослушиваются на прогретом двигателе в нижней части блока цилиндров (вблизи плоскости разъема картера).
Характер стука сильный, глухой, низкого тона. Особенно хорошо прослушиваются стуки при резком изменении числа оборотов коленчатого вала двигателя.

## Slide 41
Стуки шатунных подшипников - более резкие и звонкие, чем стуки коренных подшипников, также прослушиваются при резком изменении оборотов.
При выключении зажигания стук исчезает или значительно уменьшается.

## Slide 42
Стуки поршневых пальцев прослушиваются при резко переменном режиме работы прогретого двигателя в верхней части блока цилиндров.
Это резкий металлический стук, пропадающий при выключении зажигания

## Slide 43
Стуки поршня появляются при значительном износе поршня и цилиндра (0,3 - 0,4 мм) при работе недостаточно прогретого двигателя на малых оборотах холостого хода.
Прослушиваются эти стуки в верхней части блока цилиндров со стороны, противоположной распределительному валу.

## Slide 44
Лучше всего стук поршня прослушивается в момент перехода поршня через мертвую точку.
Характер стука - сухой, щелкающий, уменьшающийся по мере прогрева двигателя.
При сильном износе стуки поршня прослушиваются и на прогретом двигателе.

## Slide 45
Стуки клапанов возникают при увеличении тепловых зазоров между стержнями клапанов и носком коромысла (толкателем).
Эти отчетливые звонкие стуки хорошо прослушиваются на прогретом двигателе при малых оборотах.

## Slide 46
Ясно слышимые стуки подшипников распределительного вала обнаруживаются на малых оборотах холостого хода про- гретого двигателя.

## Slide 47
Для оценки технического состояния газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов наиболее перспективны акустические или виброметрические методы диагностирования с применением специ- альной измерительной аппаратуры

## Slide 48: два основных метода виброакустической диагностики:
Регистрация при помощи осциллографа уровня колебательного процесса в виде мгновенного импульса в функции времени (или угла поворота коленчатого вала).
При этом о неисправностях диагностируемого сопряжения судят по уровню и характеру спада колебательного процесса, сравнивая его с нормативными.

## Slide 49
Регистрация и анализ методом виброакустической диагностики всего спектра шумов, т.е. всей совокупности колебательных процессов.